## Slide 1: Die Auftriebskraft eines Helikopters
Von Luca und Jonas

## Slide 2: Gliederung
Aerodynamische Grundlagen
Funktionsweise
Steuerung
Hubschrauber im Schwebeflug
Hubschrauber im Vorwärtsflug
Autorotation

## Slide 3: Aerodynamische Grundlagen
Einteilung in:
Oberen Teil
Unteren Teil
Wölbung
muss die Luft eine weitere Strecke zurücklegen.
Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit
Bernoulli-Gleichung
Geschwindigkeitszunahme -> Reduktion des Drucks.
Sog auf der Oberfläche des Flügels
Unterschiedliche Wölbung
unterschiedlicher Sog
Auftrieb

## Slide 4: Aerodynamische Grundlagen
Um Abheben zu können:
Flügel zum Luftstrom leicht angestellt
 Luft nach Unten abgelenkt
Überdruck auf der Flügelunterseite
Anstellwinkel
muss die Luft eine noch weitere Strecke zurücklegen.
Erhöhung des Unterdrucks auf der Oberseite
Erhöhung des Luftwiederstands
!!Achtung:
Anstellwinkel und Geschwindigkeit können nicht beliebig erhöht werden. Es besteht die Gefahr, dass die Luftströmung abreissen kann. -> Bildung von Wirbeln

## Slide 5: Funktionsweise
Drehende Rotorblätter
Beschleunigung der Luft von Oben nach Unten
Kollektive Blattverstellung
Erhöhung des Gesamtauftriebs
Neigung der Neigung der Rotorebene nach vorne
Luftstrom leicht nach hinten gerichtet
Bewegung nach vorne

## Slide 6: Steuerung
Neigung der Rotorebene in Wunschrichtung
Wirkung des Wechselwirkungsprinzip
Ausgleichung des Drehmoments mit dem Heckrotor
Nutzung des Heckrotor
Steuerung um die Hochachse
im Schwebeflug

## Slide 7: Hubschrauber im Schwebeflug
Ermöglicht durch die Hauptrotorblätterrotation
 Durchgehender Luftstrom -> durchgehender Auftrieb
Erhöhung des Anstellwinkels bei allen Rotorblättern mit der kollektiven Blattverstellung
 Auftrieb steigt und Hubschrauber steigt
Reduzierung des Anstellwinkels bei allen Rotorblättern mit der kollektiven Blattverstellung
Auftrieb wird kleiner und Hubschrauber sinkt

## Slide 8: Hubschrauber im Schwebeflug
Drehung des Hauptrotors
Entstehung eines Momentums
Momentum
Bewegung des Rumpfs
gegen Drehrichtung des Rotors
Korrektur durch Heckrotor
Größere Leistung des Hauptrotors -> größeres Drehmoment
Größeres Drehmoment -> größere Leistung des Heckrotors
Leichte Schräglage
Horizontaler Schub des Heckrotors
Keine Wirkung der Kräfte in der selben horizontalen Ebene

## Slide 9: Hubschrauber im Schwebeflug
Der Schwebeflug benötigt normalerweise mehr Leistung als der Vorwärtsflug
 dichtere Luft  weniger Leistung für den Antrieb  mehr Gewicht kann getragen werden
 zunehmende Flughöhe  Abnahme der Luftdichte  Reduzierung des Gewichts
 höhere Außentemperatur und höhere Flughöhe  kleinere Leistungsfähigkeit des Hubschraubers
Schwebeflug außerhalb Bodeneffekt
(hover out of ground effect, OGR)
Schwebeflug im Bodeneffekt
(hover in ground effect, IGR)
Entstehung eines Luftkissens
Downwash, der zur Seite abgeleitet wird
Ab ca. 1,5x dem Rotordurchmesser kein Bodeneffekt

## Slide 10: Hubschrauber im Vorwärtsflug
Übergang vom Schwebeflug in den Vorwärtsflug  Transition (komplexer mechanischer und aerodynamischer Vorgang)
Beschleunigung der Luft von Oben nach Unten
Beschleunigung der Luft nach Hinten
Durch die Neigung nach vorne
Erhöhung der Leistung
 Geringerer Auftrieb

## Slide 11: Autorotation

## Slide 12: Quellen
Inforamtionen:
  Hubschrauberflug.at; Hubschrauber Technik: https://www.hubschrauberflug.at/de/infos/technik
Grafiken:
  Pixabay, OpenClipart-Vectors: https://pixabay.com/de/vectors/flugzeug-buchen-zerhacker-fliegend-2025117/